## Slide 2: Zoektocht
Zoektocht bij de diverse Nederlandse gemeenten:
denkfase
per pand
laaghangend fruit eerst
Een kopieerbare structurele aanpak voor de volledige portefeuille werd niet aangetroffen.
Notes: Werlke aanpak

## Slide 3: Doelstelling Vastgoed Breda
Klimaatnota:
CO₂ neutrale gemeentelijke organisatie in 2020
CO₂ neutrale stad in 2044
Vastgoed (op basis van het landelijke Energieakkoord):
het maken van gemiddeld twee labelstappen in 2020 over het totale gebouwenbestand.
het bereiken van gemiddeld label A (energie-index <1,05) in 2030 over het totale gebouwenbestand.
alle gebouwen gemiddeld energieneutraal in 2044.

## Slide 4: EPA-U maatwerk en labels
Richten op de CO₂ uitstoot:
Gericht op energiebesparing gebouw/schil en snelheid;
Focus en eenvoudig meetbaar via label-aanpak.
Tijdens de uitvoering zo veel als mogelijk koppeling leggen met planmatig onderhoud, brandveiligheid, asbest, comfort en klimaat adaptatie.
Notes: Geen breeam etc, komt wel steeds meer aan bod. Doelstelling en financiering moeilijker.

## Slide 5: Aanpak Breda
Kosteneffectieve aanpak;
  NCW >0 Pakket ipv maatregel
Focus op kernportefeuille
Aansluitend bij meerjarenonderhoudsplan/planning
Trias energetica
Notes: Visie op vastgoed

## Slide 6: Kosteneffectieve aanpak
Inzet onderhoudsbudget
  Incl desinvesteren
Inzet energiewinsten
  Centraliseren energiebudgetten
  Split incentive 75/25%
  Berekeningen met werkelijke energietarief en referentieverbruik (gemiddeld klimaatjaar)
Beperkte inzet onrendabele investeringsmiddelen
Vaste afschrijvingstermijnen (10 óf 20 jaar)
Rente 2,5%
Voorbereidend onderzoek apart gefinancierd (verkoopresultaat)
Notes: - 1,5 mln; onrendabele top energieneutraal, monumenten, comfort

## Slide 7: Business case (1)
69 gebouwen
Totaal investeringskosten: 18,6 mln
Periode: 2016-2025
Dekking:
MJOP: 6,7 mln
Subsidie: 122 duizend (Interreg + Uefa en excl. SDE)
Rendabel investeringen: 9,9 mln
Onrendabel investeringen: 1,8 mln
Notes: SDE grotendeels wel ingezet, zit in rendabel investeringen

## Slide 8: Business case (2)
Vervolg onderzoeken
Zwembaden en IJsbaan (beide mede door sterke gebruikersinvloed)
Stadion warmte
Diverse nieuwe panden

## Slide 9: Resultaten
Huidige situatie (2016)
Energie-index gemiddeld 1,22 (label C)
Verwachte resultaten
Gemiddeld 2 labelstappen in 2019
Gemiddelde energieindex 1,04 (label A) in 2017
8 gebouwen energieneutraal (2017-2022)
40% energiebesparing en CO2-reductie (2025)
Inclusief monumenten
Conclusies:
Doelstellingen Energieakkoord 2020 en 2030 worden ruimschoots gerealiseerd met een kosteneffectieve aanpak.

## Slide 10: Energieneutraliteit
Twee scenario’s per pand berekend;
  scenario kosteneffectieve aanpak
  scenario “richting” energieneutraal
Scenario richting energieneutraal:
  11,7 mln extra onrendabel
  15% extra CO₂ besparing
Notes: Eerste 49 gebouwen dit berekend

## Slide 11: Uitvoering
Traditionele aanbesteding
  Eenvoud maatregelen
  Integrale aanpak (projecten afdeling)
PV Panelen
  Europese aanbesteding raamovereenkomst
Geen esco
  Financieringslast hoger
  Juridificering
  Kennis in huis aanwezig of eenvoudig te verkrijgen
Notes: Tegen het onderhoud leunend
En afstemming huurder; incl asbest, planmatig onderhoud
Sde subsidie en onbekend haalbaarheid, inkoopprijzen en opslagpercentages

## Slide 12: Monitoring
Business case wordt niet gemonitord
Sustainability module, slimme meters
Centraliseren energiebudgetten gemeente
Coaching huurders
Notes: Vertrouwen op berekeningen, administratieve eenvoud
Alles komt slim binnen
Geen verrekeningen intern
Gebruiksmaatregelen en het halen van de besparing

## Slide 13: Uitdagingen
Bepalen doelstelling en methode
EPA-U onderzoek uitbesteden of zelf doen/inhuren.
Verduurzamingsoftware aansluiten op financiering
Maatregelen in onderhoudspakket
Financiële administratief
Haalbaarheid maatregelen
Prijsontwikkeling
Technologische ontwikkelingen
Afspraken huurder split incentive
Aanpassingen rapporten
Flexibiliteit meerjarenonderhoudsplan
Notes: Niet energieneutraal, 1 wethouder, energiebesparing
Sturing
Besparing jaar 0, btw, 75%
1 wereld, geen financieringspakket
3 dekkingsbronnen
Globaal onderzoek
En bouwkundige aanpassingen, leges kosten
Innovatie
En effect exploitatie door uitvoering
Grote aanspraak en minder flexibiliteit